## Slide 1
КОМПЛЕКСНАЯ ПЛАТФОРМА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ «ТОПАЗ»
КОМПАКТНЫЙ АВТОНОМНЫЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР НА ОРГАНИЧЕСКОМ ТОПЛИВЕ С ВЫСОКОЙ УДЕЛЬНОЙ ЭНЕРГОЁМКОСТЬЮ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛЮБЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
МОСКВА
2024

## Slide 2: МОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ТОПАЗ – ВАША ЛИЧНАЯ «РОЗЕТКА В ПОЛЕ»
Вам всегда будет доступна электроэнергия:
благодаря экологически чистой и мобильной электростанции ТОПАЗ
В основе ТОПАЗ – технология микротрубчатых твёрдооксидных топливных элементов
в любое время суток
в любой точке мира
в любых климатических условиях

## Slide 3: ТЕХНОЛОГИЯ: ЭКОНОМИЧНЫЕ МИКРОТРУБЧАТЫЕ ТОТЭ
Анодный слой
Электролитный слой
Катодный слой
БАТАРЕЯ МИКРОТРУБЧАТЫХ ТОТЭ
Топаз разработал и запатентовал экономичную технологию производства микротрубчатых ТОТЭ
Микротрубчатые ТОТЭ вырабатывают энергию непосредственно за счёт электрохимической реакции окисления топлива
ПЛАТФОРМА ТОПАЗ ПОСТРОЕНА НА ТЕХНОЛОГИИ МИКРОТРУБЧАТЫХ ТВЁРДООКСИДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ТОТЭ)

## Slide 4
Риформер
топлива
Батарея ТОТЭ
Блок утилизации остаточных компонент топлива («дожигатель»)
С4Н10
О2
СО+Н2
О2
О2
Остатки СО+Н2
-
+
Пояснения к структуре ЭХГ с ТОТЭ (слайд 1/2)

## Slide 5: Пояснения к структуре ЭХГ с ТОТЭ (слайд 2/2)
КАМЕРА СГОРАНИЯ ИЛИ ТОПКА
ХИМИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ТОПЛИВА
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
ТУРБИНА ИЛИ ДВИГАТЕЛЬ
МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ
ТОПЛИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ТОПЛИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ (ТЭ) – устройство прямого преобразования химической энергии топлива в электрическую без промежуточных стадий
Прямое преобразование химической энергии топлива (водород-содержащего газа или углеводородного газа) в электричество путем электрохимической реакции окисления кислородом (из воздуха)
ПРИНЦИП РАБОТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
СРАВНЕНИЕ С ДВС

## Slide 6: ОДНА ТЕХНОЛОГИЯ – ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПОД РАЗНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭНЕРГОМОДУЛЬ
ТОПАЗ-ОЕМ 100 Вт
МОДУЛЬНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ
ЭНЕРГОУСТАНОВКА
ТОПАЗ-ГАММА М 400 Вт
СТАЦИОНАРНАЯ
ЭНЕРГОУСТАНОВКА
ТОПАЗ-ГАММА 2000 Вт
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАДЕЛ
ТЕКУЩИЕ РАЗРАБОТКИ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ
МОДУЛЬНАЯ
ЭНЕРГОУСТАНОВКА
ТОПАЗ-ГАММА М 100 Вт
МОБИЛЬНАЯ ЭНЕРГОУСТАНОВКА
ТОПАЗ-М 100 Вт
Увеличение срока автономной работы:
Устройства с потреблением до 0,3 кВт
Стационарные устройства с потреблением от 0,4 кВт и более
Катодная защита трубопроводов, крановые узлы
Вышки сотовой связи
Наземная инфраструктура БПЛА
Х1
Х1
Х4
Х20
АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ
ТРАНСПОРТ И РОБОТОТЕХНИКА
ИНФРАСТРУКТУРА ГАЗОПРОВОДОВ, СОТОВАЯ СВЯЗЬ, КОМПЛЕКСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И НАВИГАЦИИ
Системы радиосвязи, телеметрии, мониторинга, видеонаблюдения
Средства индивидуальной мобильности
Роботизированные платформы
ПАТЕНТ
Портативные устройства (туризм, экспедиции)
Специальное применение

## Slide 7
ТЕХНОЛОГИЯ ТОПАЗ ПРЕВОСХОДИТ ЛЮБЫЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ ДО 1 кВт НА МИРОВОМ РЫНКЕ
ТОПАЗ – запатентованная технология получения электроэнергии из пропан-бутана или других углеводородов эффективным, экономичным и экологичным способом
ВЫСОКАЯ УДЕЛЬНАЯ ЭНЕРГОЁМКОСТЬ в 8-10 раз превышает удельную энергоёмкость Li-ion
БЫСТРЫЙ ЗАПУСК
Выход на номинальную мощность за несколько минут
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
Работа на различных видах топлива
МАСШТАБИРУЕМОСТЬ широкий модельный ряд без изменения технологии производства
КЛИМАТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ
Функционирование в диапазоне - 50 до +50 С
БЛИЖАЙШИЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ АНАЛОГ УСТУПАЕТ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ УЖЕ СЕЙЧАС
большая масса и габариты
меньшая удельная энергоемкость
меньший срок службы
e-
Сингаз
Воздух
Топливо
Риформер
H2 → H2O
CO → CO2
высокая цена на рынке
(x2 в сравнении с Топаз-М)
климатический предел до – 20С
Chart: 
| Energy Density | Specific Power | Sustainability | Portability | Life span | LCOE (cost)
Топаз | 10 | 5 | 9 | 7 | 10 | 10
Li-ion | 1 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7
ДВС | 6 | 8.3 | 4 | 4 | 7 | 2
EFOY | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7
удельная
энергоёмкость
удельная мощность
экологичность
портативность
срок службы
Топаз
Li-ion
Двигатели внутреннего сгорания
экономичность выработки электроэнергии
EFOY Pro 2800
EFOY Pro 2800

## Slide 8: ТОПАЗ – ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И ПОВЫШЕННЫЙ КПД
ОТСУТСТВИЕ ТОКСИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ. БЕСПРЕЦЕДЕНТНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СЕГМЕНТЕ ИСТОЧНИКОВ ТОКА МАЛОЙ МОЩНОСТИ
Пропан-бутан / Природный газ / Синтезгаз/ Водород
Бензин / Пропан-бутан / Природный газ
Тепловые электростанции
КПД
по электроэнергии >30%
CO2
>1 кг / кВт·ч
CO2
<0,4 кг / кВт·ч
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ПРИГОДНАЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОДА
NOx
Другие продукты горения
CO2 и другие выхлопные газы
Токсичные тяжёлые металлы и электролит
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
ТОПАЗ (ТОТЭ)
БАТАРЕИ
Экологический риск
использованных батарей
КПД <20%
В диапазоне мощности ниже 1 кВт

## Slide 9: ТОПАЗ УСПЕШНО РЕШАЕТ ЗАДАЧИ ПО АВТОНОМНОМУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ
ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ ТОПАЗ
Решения для систем стационарного автономного питания на базе ЭХГ Топаз М / Топаз-Гамма М от 100 до 1 000 Вт
СИСТЕМЫ ФОТО-ВИДЕО-ФИКСАЦИИ
безопасность / правонарушения / штрафы
СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ – ОСВЕЩЕНИЕ ВЫШЕК, ПУТЕЙ И ПИТАНИЕ КАМЕР
удаленный мониторинг труднодоступных районов и объектов, в стадии строительства и эксплуатации*
СЕТИ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ И ТРАНКИНГОВОЙ СВЯЗИ
обеспечение связи и передачи данных для удаленных районов и обособленных объектов*
СИСТЕМЫ РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Резервное энергоснабжение с возможностью быстрого режима старт/стоп, вне зависимости от погодных условий
СЕТИ СОТОВОЙ И МИКРОСОТОВОЙ СВЯЗИ
мобильная связь в удаленных районах, вариант резервного питания для существующих базовых станций*
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
мониторинг погодных условий, паводков и лесных пожаров
ПИКЕТЫ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ И ОБОГРЕВА
обеспечение автомобильных трасс пунктами экстренной связи и обогрева
ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСТИ
Станции катодной защиты, SCADA и измерительной аппаратуры, насосы впрыска реагента, активация клапанов
* при невозможности обеспечения постоянного подключения в электросети или его экономической необоснованности

## Slide 10: Примеры технологических решений с ЭХГ Топаз
В СОСТАВЕ СТАЦИОНАРНЫХ ИЛИ ПЕРЕНОСНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМ

## Slide 11: Примеры возможного использования ЭХГ
ДЛЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА, ФОТО- И ВИДЕО- ФИКСАЦИИ
Установка позволяет запитывать группы фото и видео камер, а также станцию передачи данных в ЦОД
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭХГ:
отсутствие дорогостоящей силовой сети
автономность и отсутствие саморазряда (в отличие от аккумуляторов)
экологичность
малые габариты
мобильность
Станция управления и питания «Топаз»
Возможно энергоснабжение удалённых на большие расстояния или мобильных камер с помощью переносных ЭХГ

## Slide 12: Примеры возможного использования ЭХГ
ДЛЯ ПУНКТОВ ОБОГРЕВА И ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ
Установка позволяет запитывать пункты обогрева и экстренной связи
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭХГ:
отсутствие дорогостоящей силовой сети
нет зависимости от метеорологических условий
автономность и отсутствие саморазряда (в отличие от аккумуляторов)
экологичность
малые габариты
энергоёмкость не зависит от температуры окружающей среды
Такое энергоснабжение не требует никакой сопроводительной сети
Автономный источник энергии «Топаз»

## Slide 13: Примеры возможного использования ЭХГ
ДЛЯ МЕТЕОСТАНЦИЙ, РАЗЛИЧНЫХ НАЗЕМНЫХ И НАВОДНЫХ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА, КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ СУДОВ – СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭХГ:
энергоснабжение в местах, удалённых от любой инфраструктуры
нет зависимости энергоснабжения от метеорологических условий
автономность и отсутствие саморазряда (в отличие от аккумуляторов)
экологичность
энергоёмкость не зависит от температуры окружающей среды
время автономной работы зависит только от объёмов хранилища топлива и может достигать 1 года
Такое энергоснабжение не требует никакой сопроводительной сети
Автономный источник энергии «Топаз»
Хранилище газа
Установка позволяет запитывать метеостанции и станции слежения за проходящими судами, а также устройства связи для передачи собранной информации

## Slide 14
руб./кВтч
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
 | 22.83 | 40.1037 | 57.3773 | 74.651 | 91.9246 | 109.1983 | 126.4719 | 143.7456 | 161.0193 | 178.2929 | 195.5666 | 212.8402 | 230.1139 | 247.3875 | 264.6612 | 281.9348
ПРИВЕДЁННАЯ СТОИМОСТЬ кВТч ПРИ ПИТАНИИ ОТ ЛЭП
ПРИВЕДЁННАЯ СТОИМОСТЬ кВТч ОТ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Chart: 
| Топаз | ГПУ | ДГУ | АГЭУ
CAPEX | 78.659 | 38.8555 | 31.0119 | 64.743
OPEX | 13.7486 | 57.8661 | 106.4551 | 42.0235
руб./кВтч
opex
capex
СРАВНЕНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГЕНЕРАЦИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ ТОПАЗ
НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕТРОПИТАНИЯ УДАЛЕННОГО ОБЪЕКТА
ПРИ УДАЛЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ БОЛЕЕ 4 КМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ИЗ ТОПАЗА ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛЭП
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ВЫРАБАТЫВАЕМАЯ НА ТОПАЗ ДЕШЕВЛЕ ДРУГИХ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ
10-15 км.
Электроснабжение потребителей постоянной мощностью 4.1кВт, расположенных на удалении от высоковольтной линии электро-передачи (ЛЭП).
Потребители могут запитываться от автономных источников на базе ЭХГ ТОПАЗ, возобновляемых источников энергии (АГЭУ), дизель-генераторной установки (ДГУ), газопоршневой генераторной установки (ГПУ) или от низковольтной ЛЭП.
Стоимость электроэнергии по ЛЭП зависит от длины линии электропередачи до потребителя.
Выбор применяемого источника питания основывается на стоимости владения на горизонте 15 лет.

## Slide 15
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СРАВНЕНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ ТОПАЗ
Параметр / Бизнес-кейс | Энергоустановка на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ +ЛиАБ) | Дизель-генераторная установка (ДЭС + ДЭС-резерв) | Газо-поршневая установка (ГПУ + ДЭС-резерв) | Автономный источник питания на базе ЭХГ ТОПАЗ (ТОТЭ + ЛиАБ)
Тип ресурса (топлива) | Ветер/солнце | Дизельное топливо | Газ из трубопровода | Газ из трубопровода
КПД электрический | - | 36% | 43% | более 50%
Мощность электрическая, кВт | 4,1 | 10,0* | 10,0* | 4,1
CAPEX, млн.руб. | 34,80 | 15,83 | 20,24 | 42,28
OPEX, млн.руб. | 22,84 | 54,34 | 28,58 | 7,39
Стоимость владения за период 15 лет, млн.руб | 57,64 | 70,17 | 48,82 | 49,66
Себестоимость 1 кВт, руб/кВт*ч | 109,35 | 137,58 | 93,62 | 92,37
Удаленность объекта в которой себестоимость 1 кВт*ч эквивалентна ЛЭП, км | 5,11 | 6,03 | 4,10 | 4,05
Себестоимость электроэнергии, выработанной на энергоустановке ТОПАЗ ниже, чем на других автономных источниках
При удалении более 4 км от ЛЭП использование Топаз выгоднее строительства ЛЭП

## Slide 16: Примеры реализованных проектов
СИСТЕМА ОСНОВНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭХЗ
Мощность ном/макс, Вт | 1200/1500
Топливо | Природный газ
Установленный срок службы | 10 лет
Габариты (Д × В × Ш), мм | 930 × 1840 × 1043
Диапазон температуры эксплуатации | -45 … +45 °C
Интервал технического обслуживания | 1 год
Ввод в эксплуатацию | 08.2021 г.
Энергоустановка электрической мощностью 1200_Вт переменного тока для обеспечения электрохимической защиты участка трубопровода в зоне крановой площадки КП-251
Энергоустановка Гамма на базе планарных ТОТЭ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ» (КП-251 газопровода Миннибаево – Казань)

## Slide 17
С августа 2021 по октябрь 2022 проведены эксплуатационные испытания энергоустановки Рном1200 Вт на объекте ООО «Газпром трансгаз Казань» КП-251;
В марте 2023 завершены контрольные испытания комиссией ПАО «Газпром».
Установка находится в эксплуатации по настоящий день, наработка составила 19500 часов.
РЕЗУЛЬТАТЫ опытно-промышленных ИСПЫТАНИЙ
Chart: График мощностей
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Мощность ТОТЭ | 389 | 989 | 980 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 1011 | 1003 | 1003 | 1003 | 1005 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540
Мощность ЭХЗ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350